## Slide 1
嵌入式
开发环境搭建
新大陆时代

## Slide 2
开发环境搭建
MDK-ARM
Keil公司开发的ARM开发工具MDK，是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用，包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件，支持所有基于ARM的设备，能帮助工程师按照计划完成项目。
功能特点
  完美支持Cortex-M、Cortex-R4、ARM7和ARM9系列器件
  业行领先的ARM C/C++编译工具链
  μVision5 IDE集成开发环境，调试器和仿真环境
  实时的Keil RTX ，小封装实时操作系统（带源码）
  TCP/IP网络套件提供多种的协议和各种应用
  提供带标准驱动类的USB 设备和USB 主机栈
  为带图形用户接口的嵌入式系统提供了完善的GUI库支持
  ULINKpro可实时分析运行中的应用程序，且能记录Cortex-M指令的每一次执行
  关于程序运行的完整代码覆盖率信息
  执行分析工具和性能分析器可使程序得到最优化
  大量的项目例程帮助你快速熟悉MDK-ARM强大的内置特征
  符合CMSIS (Cortex微控制器软件接口标准)

## Slide 3
开发环境搭建
STM32CubeMX
STM32CubeMX是STM32Cube工具家族中的一员，从MCU/MPU选型，引脚配置，系统时钟以及外设时钟设置，到外设参数配置，中间件参数配置，它给STM32开发者们提供了一种简单，方便，并且直观的方式来完成这些工作。所有的配置完成后，它还可以根据所选的IDE生成对应的工程和初始化C代码。除此以外，STM32CubeMX还提供了功耗计算工具，可作为产品设计中功耗评估的参考。
Notes: 参考网址：https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/Cube/STM32cubemx

## Slide 4
开发环境搭建
STM32CubeMX
特性：
内嵌ST MCU Finder，直观的STM32 MCU&MPU选型，Board选型，例程选型和交叉对比选型
丰富易用的图形化接口满足多种配置，并生成相应C代码：
引脚配置，自动冲突处理
Arm® Cortex®-M内核、外设的参数配置及动态验证
中间件模块管理及配置
时钟树参数配置及动态验证
电源功耗评估
Arm® Cortex®-M内核MCU初始化C工程的自动生成，适用于IAR Embedded Workbench®, MDK-ARM和 STM32CubeIDE (GCC 编译器) ，STM32CubeMX工程包含生成的初始化C代码，STM32驱动、依据配置的中间件和其他相关文档
下载或升级STM32Cube嵌入式软件资源（STM32Cube Packages、STM32Cue Expansion Packages）
通过打开已保存配置的工程切换MCU平台，易于MCU平台间移植
导出配置报告
集成STM32Cube Packages在项目中
中间件的参数配置USB、LwIP、FatFS、FreeRTOS、Mbed TLS等
… …
Notes: 参考网址：https://www.stmcu.com.cn/ecosystem/Cube/STM32cubemx

## Slide 5
开发环境搭建
STM32CubeProgrammer（STM32CubeProg）
STM32CubeProg是一款用于编程STM32产品的全功能多操作系统软件工具。
它通过调试接口（JTAG和SWD）和bootloader接口（UART、USB DFU、I2C、SPI和CAN）提供了一个易用高效的环境，用于读取、写入和验证设备内存。
STM32CubeProgrammer提供了广泛的功能，可对STM32内部存储器（如Flash、RAM和OTP）以及外部存储器进行编程。
STM32CubeProgrammer还允许选择编程和上传、编程内容验证以及通过脚本自动编程。
STM32CubeProgrammer提供了GUI（图形用户界面）和CLI（命令行界面）版本。
Notes: 参考网址：https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeprog.html

## Slide 6
开发环境搭建
Flash Loader Demonstrator
一款在bootloader模式下编程烧录STM32产品固件的串口烧录工具。
注意：最新版本V2.8，官方已不再更新和维护。
Notes: 参考网址：https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeprog.html

## Slide 7
课题分析
STM32F103平台简介
High-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces。
基于ARM内核的高性能32位MCU：Cortex-M3 CPU；
Flash容量从256~512KB字节可选；
具有：
USB、
CAN、
11个定时/计数器、
3个ADC、
13路通信接口。

## Slide 8
课题分析
STM32F103平台简介
功能：
  Core: Arm®32位Cortex®-M3 CPU
  72 MHz最大频率，1.25 DMIPS/MHz
  单周期乘法和硬件除法
  Memories
  – 256 ~ 512 Kbytes Flash
  –64 Kbytes SRAM
  Clock, reset and supply management
  – 电压供电范围2.0 ~ 3.6 V
  – POR, PDR, PVD
  – 4-to-16 MHz 晶体振荡器
  – 内部 8 MHz RC
  – 内部 40 kHz RC
  – 32 kHz 振荡器用于 RTC
Low power
  – Sleep, Stop and Standby modes
  – VBAT supply for RTC and backup registers
  备用电池为RTC和备份寄存器供电
3 × 12-bit, 1 µs A/D converters (up to 21 channels)
  – 转换范围: 0 to 3.6 V
  –三倍采样和保持能力
  – Temperature sensor
2 × 12-bit D/A converters
DMA: 12-channel DMA controller
  – Supported peripherals: timers, ADCs, DAC,
  SDIO, I2Ss, SPIs, I2Cs and USARTs
Debug mode
  – Serial wire debug (SWD) & JTAG interfaces
  – Cortex®-M3 Embedded Trace Macrocell™
Up to 112 fast I/O ports
  – 51/80/112 I/Os, all mappable on 16 external
  interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant容忍
Notes:   power-on reset (POR)/power-down reset (PDR)/programmable voltage detector (PVD)

## Slide 9
课题分析
STM32F103平台简介
  Up to 11 timers
    – Up to four 16-bit timers, each with up to 4 IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature正交 (incremental增长) encoder编码器 input
    – 2 × 16-bit motor control PWM timers with deadtime generation and emergency stop
    – 2 × watchdog timers (Independent and Window)
    – SysTick timer: a 24-bit downcounter
    – 2 × 16-bit basic timers to drive the DAC
  Up to 13 communication interfaces
    – Up to 2 × I2C interfaces (SMBus/PMBus)
    – Up to 5 USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability保持, modem control)
    – Up to 3 SPIs (18 Mbit/s), 2 with I2S interface multiplexed
    – CAN interface (2.0B Active)
    – USB 2.0 full speed interface
    – SDIO interface
  CRC calculation unit, 96-bit unique ID

## Slide 10
开发环境搭建
安装PC端开发环境
1.安装MDK-ARM编译器
2.Flash loader Demonstrator
3.安装STM32CubeMX
4.基于STM32CubeMX的工程创建
*5.printf函数的移植和实现(扩展任务)
6.NEWLab嵌入式程序下载和验证
Notes: PRINTF网址： https://github.com/mpaland/printf

## Slide 11
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
1）取NEWLab主机一台，接通DC+12V电源，用串口线连接电脑和NEWLab主机，并将旋钮拨到“通讯模式”；

## Slide 12
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
2）移除不相关的模块，独留M3核心模块，将模块右上角的跳帽短接到BOOT侧，并按一下复位RST键；
注意：此时模块必须要已经通电！！！

## Slide 13
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
3）打开软件软件Flash Loader Demonstrator，选择正确的端口COM号，并按下图配置软件，然后点击“Next”；
注意：请确保STM32已经进入boot模式，保险起见，此时可以再按一次RST复位键

## Slide 14
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
4）界面跳转到如下情况，依次点击“Next”；

## Slide 15
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
5）软件按下图配置并选择要下载的Hex固件，最后点击“Next”；

## Slide 16
硬件平台搭建
1.烧写M3固件
6）程序开始下载过程和结果界面如下：

## Slide 17
谢谢！